| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:35/2018 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΛΗΝ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ |
| --- | --- |

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τεχνική περιγραφή

Η Μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 52.658,00€ με τον ΦΠΑ αφόρα το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΛΗΝ  ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ  » του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων που βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Εύβοιας σε απόσταση 15 χλμ από τον Δήμο Χαλκιδέων

Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου με την κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε υπάρχοντα χωματόδρομο ο οποίος έχει πολλά νεροφαγώματα  και σε ήδη ασφαλτοστρωμένους δρόμους της ΔΕ Διρφύων που έχουν υποστεί  φθορές (λακκούβες).

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

Α Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ από θραυστό αμμοχάλικο λατομείου σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 , 1580 μ2

Β  Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης επί της βάσεως οδοστρωσίας, 1580 μ2

Γ  Κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης επί υφιστάμενων ασφαλτοστρώσεων,1160 μ2

Δ   Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ Α265 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, 1580 μ2

Ε Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης διάσπαρτα εντος ορίων των οικισμών  της ΔΕ Διρφύων επί υφιστάμενων ασφαλτοστρώσεων  που έχουν υποστεί φθορές (λακκούβες) 170 τόνους.

Οι δρόμοι που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν αφορούν υπάρχοντες χωματόδρομους εντος ορίων οικισμού όπως φαίνονται στα σχέδια της ΜΠΕ  και αφορούν εργασίες βελτίωσης και επισκευής υπαρχόντων οδών και δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση 1958/13-1-2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν 4014/21-9-2011(Α209) (Β21)»  και σύμφωνα με την Αριθμ 20741/8-5-2012 παρ 6Β του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απαλλάσσεται της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτησης και λήψης ΠΠΔ. ( σχετικό υπ’ αριθμ. πρωτ. 197816/9-5-2012 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) .

.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΥΠΕΣ  αποφ 4313/9-2-2017 ΣΑΕ 055 με το ποσόν των 52.658,86 ευρώ που είναι γραμμένη στον ΚΑ 64-7323.004 του προϋπολογισμού  του Δήμου και στη τροποποίηση του  Τεχνικού Προγράμματος αριθμ  98 του έτους 2018 .

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τον Ν.4412/2016 όπως  ισχύει, και αναθεωρήθηκε με τους  Ν.4488/2017, Ν4491/2017,  και τον Ν.4497/2017 και τον 3669/2008 «Περί κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»,και  το ΠΔ 171/87.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά: 25/5/2018 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α | Ψαχνά: 25/5/2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΟΥΡΝΗΣ ΠΤΥΧ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α |
| --- | --- |