| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2018 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΑΤ1

ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΤΚ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

Από Καμαρίτσα – Βυσσί

500μ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΑΤ2

ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ

Τεχνικά στη θέση Μυρτιά  2Χ6Χ0,60χ0,80= 5,76μ3

Τάφρος     28Χ0,50Χ1,00= 14,00μ3

Σύνολο =20μ3

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  ΑΤ3

ΤΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΔΚ ΨΑΧΝΩΝ – ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ

Δρόμος Στενό-θέση Κουλουριάδα           1500Χ5,50Χ0,10=825

Δρόμος θέση Πλαγία + Βρομονέρα   (589+111)Χ4,5Χ0,10=315

Δρόμος θέση Παλκυπαρισσο                       412Χ3,8Χ0,10=160

Σύνολο 1300μ3

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 ΑΤ4

ΤΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΔΚ ΨΑΧΝΩΝ – ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ

Επισκευή δρόμου θέση Γλαρομύτη – Παλκυπάρισσο 100Χ4Χ.25 =100μ3

Κατασκευή επιχωμάτων ΑΤ5

Όπως δάνεια: 100μ3

###### ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τσιμεντοστρώσεις Κοιτοστρώσεις, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 ΑΤ6

ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΑΣ- ΔΚ ΨΑΧΝΩΝ

Διάβαση θέση Στενό                                                         70Χ5,5Χ0,15=57,75

2 Τεχνικά απορροής όμβριων θέση Μυρτιά Καστέλλας 2Χ6Χ0,80Χ0.80=7,68

2 Φρεάτια εισόδου –εξόδου                                                          2Χ2,2= 4,40

Σύνολο                                                                                                      70μ3

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm ΑΤ7

ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ

Τεχνικά εμπροσθεν αγροτεμαχίου Ιδιοκτησίας Σταμελάκη στη θέση Μυρτιά

Δυο τεμάχια μήκους 6μ  2Χ6,00= 12.00μ

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΑΤ8

ΔΚ ΨΑΧΝΩΝ- ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ

Δρόμος διάβαση θέση στενό              (39+70)Χ5,5Χ1,92Χ1,1 =1266χλμ

Τεχνικά στη θέση Μυρτιά                      2Χ6Χ,80Χ4Χ1,92Χ1,1=81χλγ

Σύνολο                                                                                        1350χλμ

ΟΜΑΔΑ Γ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Δ-4 κωδ ΟΔΟ-4120 ΑΤ9

ΔΚ ΨΑΧΝΩΝ- ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΤΚ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΤΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Δρόμος Κολοβρέχτης - Μυρτιά – Νεκροταφείο (50+30+50)Χ5,50=715μ2

Δρόμος προς Γλαρομύτη Θέση τσιφλίκι                       (60+40)Χ4=400μ2

Δρόμος Καμαριτσα –Βυσσί ΤΚ Κυπαρισσιου                    1626Χ6=9756μ2

Δρόμος εμπροσθεν ιδιοκτησίας Λεοντή θέση Κουμούλα 250Χ4,5=1125μ2

Σύνολο =              12000μ2

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση Δ-6 ΟΔΟ- 4421Β  ΑΤ10

Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος όπως ΑΤ9.

12000Χ0,10=1200τόνους

Ψαχνά: 19-02-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΟΥΡΝΗΣ

ΠΤΥΧ ΠΟΛ ΜΗΧ ΤΕ3/Α