| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:59/2018 ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
| --- | --- |

Τεχνική περιγραφή

Η Μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 13.000,00€ με τον ΦΠΑ αφόρα το έργο «Οδοποιία  Αμφιθέας .» του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας της  Τοπικής  Κοινότητας Αμφιθέας,  με την κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε υπάρχοντες χωματόδρομους και σε ήδη ασφαλτοστρωμένους η τσιμεντοστρωμένους δρόμους που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

Α Καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου 240μ

Β Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ από θραυστο αμμοχάλικο λατομείου σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 , εμβαδού 660μ2

Γ  Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης επί της βάσεως οδοστρωσίας, 660μ2

Δ Κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης επί υφιστάμενων ασφαλτοστρώσεων,210μ2

Ε   Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ Α265 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, 660μ2

ΣΤ Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης επί υφιστάμενων ασφαλτοστρώσεων που έχουν υποστεί φθορές 8 τόνους

Οι δρόμοι που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν αναφέρονται αναλυτικά στην προμέτρηση της μελέτης και αφορούν εργασίες συντήρησης εντος Οικισμού οι οποίες απαλλάσσονται της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ με το ποσόν των 13.000 ευρώ που ειναι γραμμένη στον ΚΑ 30-7323.051 του προϋπολογισμού  του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 .

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τον Ν.4412/2016  τον Ν 3669/2008 «Περί κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει, και το ΠΔ 171/87.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά: 4/10/2018 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/3Α | Ψαχνά: 4/10/2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΟΥΡΝΗΣ ΠΤΥΧ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α |
| --- | --- |