| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2018 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΠΟΥΡΝΟΥ» |
| --- | --- |

Τεχνική περιγραφή

Η Μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 18.700 € με τον ΦΠΑ αφόρα το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΠΟΥΡΝΟΥ» του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Με το έργο θα γίνει η αποχέτευση όμβριων τμήματος της κεντρικής οδού της ΤΚ Αμφιθέας  στην περιοχή του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας  καθώς και ενός τμήματος στην είσοδο της ΤΚ Πούρνου όπως φαίνονται στα σχέδια της ΜΠΕ του έργου  και τα δυο αποχετευτικά θα συνδεθούν με υπάρχοντα δίκτυα  που οδηγούν τα όμβρια σε υφιστάμενους φυσικούς αποδέκτες .

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Κατασκευή στην ΤΚ Αμφιθέας δυο φρεατίων με σχάρες 40Χ80 και 3 φρεατίων αλλαγής διεύθυνσης που θα συνδέονται με υπόγειο αγωγό αποχέτευσης όμβριων από PVC σειράς 41 διαμέτρου 315mm μήκους 80μ.

- Κατασκευή δυο  τεχνικών απορροής όμβριων από σχάρες διαμπερείς και σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό όμβριων με σωλήνα αποχέτευσης PVC σειράς 41 διαμέτρου 400mm μήκους 80μ .

- Αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 με υπάρχουσα πίστωση 12.000 ευρώ εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 2018 με κωδικό ΚΑ-257312.054 , και για το έτος 2019 θα κατασκευαστεί το υπόλοιπο με την αντίστοιχη πίστωση στον νέο προϋπολογισμό

Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Εργασιών», όπως ισχύει, και αναθεωρήθηκε με τους  Ν.4488/2017, Ν4491/2017,  και τον Ν.4497/2017. καθώς και με το  ΠΔ 171/87.και τον 3669/2008.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά: 19/10/2018 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/3Α | Ψαχνά: 19/10/2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΟΥΡΝΗΣ ΠΤΥΧ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α |
| --- | --- |